## Slide 1
ЕЛЕМЕНТИ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА
Машински елементи се према функцији деле на:
1 – елементе за везу,
2 – елементе за пренос снаге и кретања
3 – специјалне елементе.

## Slide 3
1.ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВЕЗУ
Веза елемената може бити раздвојива или нераздвојива.
Раздвојивом везом делови се могу раздвојити без
разарања материјала.
Раздвојиве везе елемената или делова машине могу се
остварити следећим елементима:
- завртњима и наврткама
- клиновима

## Slide 4
ЗАВРТЊИ И НАВРТКЕ
ОБЛИЦИ НАВРТКИ
ОБЛИЦИ ЗАВРТЊЕВА

## Slide 5
Раздвојива веза завртањ и навртка једна је од основних
начина повезивања делова на већини машина.

## Slide 6
Лептир матица, шестоугаона, шестоугаона са прстеном и навртка за заваривање.
Са зарезом, квадратна, „Унит“, слепа навртка, са пластичним прстеном и са жељебовима за расцепку.

## Slide 7
Навојна веза остварује се преко спољашњег и унутрашњег навоја.
Спољашњи навој урезан је на завртњу, а унутрашњи на навртки.
По врсти навоја разликујемо стандардни метрички и
Витвортов навој.
Метрички навој је онај код кога су мере дефинисане у мм,
а код Витвортовог навоја мере су дефинисане цолима.
1 цол = 25,4 мм
Метрички навој
са троугластим профилом
Коси метрички навој

## Slide 9
КЛИНОВИ
Клиновима се остварује раздвојива веза вратила и преносника.
На вратилу и на преноснику направи се канал за клин,
у који се клин угура ударцима чекића.

## Slide 10
Под нераздвојивом везом сматра се она веза код које
делове не можемо раздвојити без разарања материјала.
Нераздвојиве везе остварују се закивцима.
Нераздвојиве везе могу се остварити и заваривањем,
лемљењем или поступцима деформације делова,
али вар или лем не спада у машинске елементе.

## Slide 11
ЗАКИВЦИ
Закивцима се остварује нераздвојива веза лимова.
Закивање се врши обликовањем главе закивка.

## Slide 12
Заковани спојеви су некада били основни вид спајања металних делова. Данас су остали основни вид чврстог спајања неких лаких легура, и посебно у авионској идустрији.
Типична конструкција закивицама
Алатка за закивице

## Slide 13
Закивање обичних закивица
са једне стране споја.
Закивање оклопа тенка . Закивање се овде врши са обе стране.

## Slide 14
ОПРУГЕ
Опруге служе за еластично повезивање машинских елемената
и за акумулацију енергије.
Израђују се различитих облика па разликујемо завојне,
лиснате, спиралне...
Затезна опруга
Гибњеви на аутомобилу